POSTUP VYBAVOVANIA REALIZÁCIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY

  - Spracovať projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky v zjednodušenej forme v súlade s dokumentom Podmienky pre realizovanie vodovodnej prípojky (najmä podľa bodu 6. časti II) a odsúhlasiť ju s prevádzkovateľom verejného vodovodu.

  - Ohlásiť drobnú stavbu na OÚ Michalová.

  - Vyplniť „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod obce Michalová“ a túto odsúhlasiť, resp. potvrdiť prevádzkovateľom verejného vodovodu.

  - Uzatvoriť zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu obce Michalová s prevádzkovateľom verejného vodovodu.

- doklad preukazujúci majetkovú podstatu, t.j. kópiu listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti a kópiu katastrálnej mapy,

- projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky v zjednodušenej forme, obsahujúcu najmä:

    - situáciu, resp. situačný nákres s vyznačením pripojovanej nehnuteľnosti, vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou a miesta napojenia na verejný vodovod,

    - trasovanie vodovodnej prípojky,

    - materiál, svetlosť a dĺžku vodovodnej prípojky,

    - zakreslenie podzemných vedení,

    - riešenie vodomernej šachty,

    - detail vodomernej zostavy,

- súhlas OÚ Michalová k zriadeniu vodovodnej prípojky (drobnej stavbe),

- potvrdenú „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod obce Michalová“,

- zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu obce Michalová.

  - Zriadenie vodovodnej prípojky vrátane vodomernej šachty a vodomernej zostavy musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade s platnými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  - Žiadateľ (odberateľ) je povinný vopred dohodnúť termín realizácie vodovodnej prípojky s prevádzkovateľom verejného vodovodu (OÚ Michalová). Prevádzkovateľ rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke.

- obhliadky miesta realizácie, za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie,

- vykonania zemných prác (výkop ryhy) vrátane bezpečnostných opatrení (ohradenie ryhy, jej paženie, prípadne dopravné značenie a pod.),

- vybudovania vodomernej šachty,

- vybudovania celej vodovodnej prípojky vrátane vodomernej zostavy,

- dodávky a pripojenia na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzatváracou armatúrou, zemnej súpravy na ovládanie uzáveru, liatinového poklopu,

Navrtávací pás s uzatváracou armatúrou, zemná súprava a liatinový poklop je súčasťou verejného vodovodu.

- dodávky, montáže a zaplombovania vodomeru - meradla.

Vodomer a plomba vodomeru sa stáva súčasťou verejného vodovodu a je vlastníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

- prepláchnutia, odvzdušnenia, otlakovania na prevádzkový tlak, kontroly spojov potrubia a tvaroviek,

Žiadateľ (odberateľ) musí prizvať zástupcu prevádzkovateľa verejného vodovodu ku kontrole vodovodnej prípojky a k tlakovej skúške pred jej zásypom.

- obsypu potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom a zásypu ryhy vrátane povrchových úprav.

.

# Text boxes

- Pred samotnou realizáciou vodovodnej prípojky je žiadateľ (odberateľ) o pripojenie na verejný vodovod obce Michalová povinný:

- Žiadateľ (odberateľ) o pripojenie na verejný vodovod obce Michalová je povinný predložiť nasledovné dokumenty:

- Zriadenie vodovodnej prípojky vrátane vodomernej šachty a vodomernej zostavy si zabezpečuje žiadateľ (odberateľ) na vlastné náklady.

- Pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod obce Michalová a osadenie vodomeru môže vykonať len prevádzkovateľ verejného vodovodu.

- Realizácia vodovodnej prípojky žiadateľom (odberateľom) pozostáva z:

Vodovodnú prípojku vrátane vodomernej šachty a vodomernej zostavy si môže zriadiť žiadateľ (odberateľ) svojpomocne alebo v spolupráci s iným subjektom oprávneným k vykonaniu takýchto prác, vždy však po odsúhlasení prevádzkovateľom verejného vodovodu.